OPIS ROBÓT

Obiekt:

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 ul. Przedszkolna 1w Żyrardowie – wymiana stolarki okiennej

Adres:

Żyrardów ul. Przedszkolna 1

Inwestor:

Miasto Żyrardów ul. Plac Jana Pawła II nr 1

Żyrardów 21.07.2017 r.

- Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi.

- Pomiar wykonawczy

- Zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie wykonywania prac

- Demontaż starej stolarki drewnianej wraz z utylizacją

- Montaż nowej stolarki PCV: 8 sztuk zewnętrznie i wewnętrznie białych, 5 okien wewnętrznie białych zewnętrznie brąz UW min. = 1,1 W/m2  K tj.: Montaż  5 szt. okien  PCV 1025/1280, jednoskrzydłowe rozwierno – uchylne dwuczęściowe, wewnętrznie białe zewnętrznie brąz z parapetem  zewnętrznym stalowym z blachy powlekanej 
w kolorze brązowym; Montaż 8 szt. okien PCV 1025/1795, jednoskrzydłowe rozwierno – uchylne dwuczęściowe, dwustronnie białe z parapetem zewnętrznym w kolorze białym:

- szklenie: hermetycznymi, ciepłochronnymi zestawami szyb zespolonych o gr. 24 24 mm ( 4/16/4 – szyba wewnętrzna, gaz szlachetny, szyba zewnętrzna: między szybami pochłaniacz wilgoci), izolacyjność akustyczna Rw=32db. Szkło folat płaskie, niskoemisyjne, przejrzyste bez zanieczyszczeń i naprężeń wewnętrznych.

- Konstrukcja: jednoramowa. Materiał ościeżnic i skrzydeł: kształtowniki z nie plastyfikowanego PCV wielokomorowe min. 5 komorowe/systemowe, ścianki konstrukcyjne profilu gr. Min. 2,8 mm (klasa A) wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5 – 3 mm spełniające kryteria co najmniej systemu THYSSEN lub równorzędne. Okucia: systemowe lub związane z systemem rozwieralno – uchylne 
z możliwością rozszczelenia okna przy zamkniętym skrzydle np. SIEGENIA lub równorzędne. Nawietrzaki higrostrowalne automatyczne zamontowane w oknach określonych w przedmiarze.

- Ilość punktów ryglowania skrzydła do ramy i sposób rozmieszczenia zaczepów min. co 70 cm po obwodzie.

- Zabezpieczenie przeciwwyważeniowe ( min. 1 grzybek na skrzydło).

- Okno wyposażone w otwory odprowadzające wodę.

- Uszczelki do uszczelnienia osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą wykonane z np. kauczuku syntetycznego EFDM lub innego materiału o nie gorszych parametrach.

- Okna wyposażone w nawiewniki montowane na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna (zgodnie z wymogami producenta, wyposażone w blokadę przepływu. Uszczelnienie obsadzonych okien.

- Wykonanie uzupełnień tynków szpalet okiennych zewnętrznych i wewnętrznych

- Wykonanie malowania szpalet okiennych zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze istniejących ścian

- Demontaż parapetów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem nowych podokienników z blachy stalowej powlekanej: 5 sztuk podokienników brąz, 8 sztuk podokienników białych.

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko odpadów

- Porządkowanie terenu robót po zakończeniu prac zleconych przez Zamawiającego.

2. W związku z remontowym charakterem robót przed dokonaniem zamówienia Wykonawca powinien dokonać swojego obmiaru celem prawidłowego zamówienia stolarki okiennej.